# Mall för specifikation av motor

Bör användas då motorn har förändrats (överladdning, byte av motorstyrning etc.)

| Uppgifter för bilen i original utförande |
| --- |
| Bil, modell |  | Registreringsnr |  |
| Motorbeteckning |  | Årsmodell |  |
| Antal cylindrar/motortyp (rak/V/boxer etc.) |  |
| Slagvolym |  |  |  |

| Uppgifter för motorn som specifikationen avser innan ändring |
| --- |
| Motorbeteckning |  | Ursprung (bilmodell) |  |
| Motornummer |  | Årsmodell |  |
| Antal cylindrar/motortyp (rak/V/boxer etc.) |  |
| Slagvolym |  |  |  |
| Effekt |  | Vridmoment |  |
| Max varvtal |  | Kompressionsförhållande |  |
| Överladdning (ja/nej, typ) |  | Laddtryck |  |
| Bränslesystem (insprutning/förgasare) |  | Bränsletyp (kryssa i en ruta) |
|  |  | Bensin |  |
|  | Diesel |  |
|  | E85 |  |
| Uppgifter för ändrad motor |
| Översiktlig beskrivning |  |
| Slagvolym |  |  |  |
| Överladdning (ja/nej, typ) |  | Beteckning överladdare |  |
| Laddtryck |  | Laddluftkylare |  |
| Bränslesystem/ motorstyrning |  | Bränsletyp (kryssa i en ruta) |
|  |  | Bensin |  |
|  | Diesel |  |
|  | E85 |  |
| Insprutningsventiler/ spridare (storlek, antal) |  | Kompressionsförhållande |  |
| Effekt |  | Vridmoment |  |
| Max varvtal |  |  |  |
| Övrig information |  |
| Uppgifter om effektintyg (ska finnas som bilaga) |  |

| Uppgifter som bör föras in i registreringsvis (fylls i av SFRO) |
| --- |
| Rutor markerade i | färg | bör användas till information i registreringsbevis |

# Anvisningar

Motorspecifikationen skall vara rimlig i förhållande till uppgiven effekt. Detta gäller för alla motorer men speciellt överladdade. Turboaggregatets specificerade effektspann ska vara rimligt i förhållande till motoreffekten.

Om motoreffekten anges till 300 hk är det inte rimligt med ett turboaggregat som specificeras till 500 hk.

Normalt sett bör turbons överkapacitet inte vara mer än max 50 %.

Ett exempel:

Garrett GT3071R-0.82

Lämplig för effekter mellan 250 - 480 Hästkrafter.

Lämplig cylindervolym 1.8L - 3L

Detta aggregat är okej på en 2,5-3 liters motor angiven till 300 hk.

Motsvarande gäller bränslespridarnas kapacitet.

Spridarens kapacitet i cc/min skall inte vara högre än rimligt.

Lathund på spridarstorlek: 10 * effekten per cylinder för E85 och 7 * effekten per cylinder för bensin.

Exempel: 300hk angiven effekt på 6 cylindrig motor på E85 -> 50hk/cylinder -> max spridarstorlek 500cc

# Effektintyg

Effektintyget ska vara kopplat till bil/motor (chassinummer, registreringsnummer, motornummer) och motorspecifikation. I intyget skall effektkurva, vridmomentkurva samt laddtryckskurva framgå (maximala värden anges på motorspecifikationen).

Laddtrycket ska vara rimligt högt (=inte för lågt) och finnas med i hela registret från ca 3000rpm och uppåt.

Lägsta laddtryck skall vara 0,6 bar, något lägre kan accepteras för bilar med hög kompression (>10:1) och som går på bensin, dock aldrig lägre än 0,4bar

Som tumregel ger överladdning normalt sett minst 10 % effektökning per 0,1 bars laddtryck – en motor som standard ger 192 hk bör alltså lämna minst 308 (192*1,6) hk vid 0,6 bars laddtryck.

Intyget ska vara undertecknat och innehålla kontaktuppgifter till firman/personen som utfört mätningen, samt undertecknat av byggare/ägare av fordonet.